## Slide 1: Resultaten Enquête Compendium Procedures Vluchtige Organische Stoffen

## Slide 2: Resultaten Enquête Compendium Procedures Vluchtige Organische Stoffen
Achtergrond
Opzet Enquête
Resultaten Enquête
Conclusie
? Ervaring – commentaar deelnemers…
Inhoud: Gecombineerde praktijkgerichte VOS compendiumprocedures

## Slide 3: Resultaten Enquête Compendium Procedures Vluchtige Organische Stoffen
In het kader van de VITO referentietaken Lucht LNE - Validatie analyse- en meetmethoden:
Een recurrente taak:
Streven naar monstername- en analysemethoden voor elk der Vluchtige Organische Stoffen binnen parameterpakket L.6 en L.7
Programma 2016 – 2017:
  Enquête (kandidaat) erkende laboratoria m.b.t. het compendium voor de monsterneming, meting en analyse van VOS in lucht
  Validatieonderzoek twee gecombineerde en praktijkgerichte VOS compendiumprocedures
Gecombineerde praktijkgerichte VOS compendiumprocedures

## Slide 4: Resultaten Enquête Compendium Procedures Vluchtige Organische Stoffen
Actuele status Compendium voor de monsterneming, meting en analyse van lucht (LUC)
Tien analysemethoden voor VOS
Telkens met 0,1 tot 3 maal de algemene emissiegrenswaarde als werkgebied
Actief kool en koolstof moleculaire zeef als adsorptiemedium
CS2 en Dichloormethaan/Methanol (95/5 %) als extractievloeistof
GC-MS als analysemethode
Gecombineerde praktijkgerichte VOS compendiumprocedures

## Slide 5: Resultaten Enquête Compendium Procedures Vluchtige Organische Stoffen
Gecombineerde praktijkgerichte VOS compendiumprocedures
Methodiek voor de bepaling van L.6 en L.7 componenten via LUC
Actuele status
Actief kool
CS2
DCM/MeOH
Koolstof moleculaire zeef
DCM/MeOH
L.6
L.7.1
L.7.3
L.6
L.7.2
L.7.4
L.6
L.7.6

## Slide 6: Resultaten Enquête Compendium Procedures Vluchtige Organische Stoffen
Methodiek voor de bepaling van L.6 en L.7 componenten via LUC: actuele status
3 meetstrategieën voor L.6 componenten
Compendiumprocedures ontbreken voor volgende L.7 componenten:
  Chloortoluenen (cf. L.7.3)
  Naftaleen (cf. L.7.5)
  Pinenen (cf. L.7.7)
  N-methylpyrrolidon (cf. L.7.8)
Feedback enquête !
Gecombineerde praktijkgerichte VOS compendiumprocedures

## Slide 7: Resultaten Enquête Compendium Procedures Vluchtige Organische Stoffen
Gecombineerde praktijkgerichte VOS compendiumprocedures
Validatie gecombineerde en praktijkgerichte compendium procedure voor L.6 componenten
(Fase I, 2016)
Actief kool
CS2
LUC/IV/001
LUC/IV/002
LUC/IV/006
LUC/IV/008
Aromatische kws
Alifatische halogeen kws
Paraffinische kws
Ethers
Carboxen 1000
DCM / MeOH
LUC/IV/007
LUC/IV/009
LUC/IV/010
Ketonen
Alcoholen
DMF (L.7.6)

## Slide 8: Resultaten Enquête Compendium Procedures Vluchtige Organische Stoffen
Gecombineerde praktijkgerichte VOS compendiumprocedures
Voorstel uitbreiding beide gecombineerde compendium procedures voor L.6 en L.7 componenten
(Fase 2, 2017)
Actief kool
CS2
LUC/IV/001
LUC/IV/002
LUC/IV/006
LUC/IV/008
LUC/IV/005
Olefinische kws
(L.7.1)
Carboxen 1000
DCM / MeOH
LUC/IV/007
LUC/IV/009
LUC/IV/010
LUC/IV/003
Glycolethers
(L.7.2)
LUC/IV/004
Esters en acrylaten
(L.6, L.7.4)

## Slide 9: Resultaten Enquête Compendium Procedures Vluchtige Organische Stoffen
Toetsing aan resultaten enquête alvorens fase II methodevalidatie (2017):
Integratie LUC/IV/005: evident
Integratie LUC/IV/003 en -004: indien relevant / technisch haalbaar
Wat met overige L.7 componenten?
Dient de actuele scope van L.6 componenten uitgebreid?
Feedback enquête !
Gecombineerde praktijkgerichte VOS compendiumprocedures

## Slide 10: Resultaten Enquête Compendium Procedures Vluchtige Organische Stoffen
Primeur: Eerste keer dat zulk een bevraging toegepast wordt aan de start van een traject/project.
Verzonden naar deelnemers aan de werkgroep lucht.
Commercieel Pakket
  Dedicated software;
  Beveiliging e.d. geregeld;
  Online beantwoordbaar.
Er is gekozen voor anonieme verzending en antwoorden
  Kan in meerdere keren ingevuld worden;
  Verzending via link en niet via mailadres;
  Eénmaal beantwoordbaar per “device;
    Als veiligheid wel IP-adressen gecollecteerd.
Twee links beschikbaar: intern en extern (vanuit VITO standpunt).
Vragen:
  Alle antwoorden verplicht;
  Zoveel mogelijk omissies.
Opzet Enquête
Notes: Paar emailadressen verwijderd van Lne mensen

## Slide 11: Resultaten Enquête Compendium Procedures Vluchtige Organische Stoffen
Opzet Enquête

## Slide 12: Resultaten Enquête Compendium Procedures Vluchtige Organische Stoffen
Wie levert de bijdrage?
Voor elk groep VOS van L.6 een aantal vragen; startend met meetmethode:
  geen  volgende groep
  Compendiummethode  welke stoffen/welke niet?  volgende groep
  Eigen methode  beschrijving methode (1x)  welke stoffen/welke niet?  volgende groep
Wat met L.7?
  1 slide met methode per pakket;
  Voor pakketten met meerdere stoffen die, of aangevraagd zijn in het verleden of, waar labo’s voor erkend zijn: ook welke stof / welke stof niet.
In totaal 79 vragen op 32 pagina’s:
https://nl.surveymonkey.com/r/7GCF2F5
Opzet Enquête

## Slide 13: Resultaten Enquête Compendium Procedures Vluchtige Organische Stoffen
Resultaten Enquête - Deelnemers
Start | Start L.6 | Eind L.6 | Start L.7 | Eind L.7
7 | 6 | 6 | 6 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 0
6 | 6 | 3 | 3 | 1
4 | 3 | 2 | 2 | 0
4 | 3 | 3 | 1 | 0
22 | 19 (-3) | 15 (-4) | 13 (-2) | 2 (-11)
Notes: Laatste: eigenlijk 12 tot op vraag 76; welke chloorbenzenen en chloortoluenen worden gemeten;
Controle door de exploitant vier maal zelfde bedrijf; 2 maal gestopt na de aromaten; 3° na parafinen

## Slide 14: Resultaten Enquête Compendium Procedures Vluchtige Organische Stoffen
Deelnemers LNE hebben waarheidsgetrouw ingevuld;
  Nergens aangeduid of er VOS bij mogen of weg moeten uit pakketten;
Toepassing compendium procedures:
  Erkende labo’s:
    5 volledig
    1 aangepast of eigen methode
  Exploitant:
    2/3 aangepast of eigen methode;
    1/3 geen methode
    Verhouding wisselend per groep stoffen
  Erkende deskundige + erkend excl. L.6:
    2 aangepaste of eigen methode
    1 geen methode.
Resultaten Enquête – Eerste vaststellingen L.6

## Slide 15: Resultaten Enquête Compendium Procedures Vluchtige Organische Stoffen
Niet gemeten stoffen
  Erkende labo’s:
    10 van de 61
       1 deelnemer geeft aan enkel voor ringtesten alle stoffen te meten
  Exploitant:
    52 van de 61
  Erkende deskundige + erkend excl. L.6.:
    1 van de 61
       Wel veel sporadisch, maar enkel furfurylalcohol werd (minstens één keer) aangeduid als niet gemeten
Resultaten Enquête – Eerste vaststellingen L.6

## Slide 16: Resultaten Enquête Compendium Procedures Vluchtige Organische Stoffen
Mits aanpassingen aan methodes, geeft dit minstens volgende combinaties
  Erkende labo’s:
    Alcoholen;
    Combinatie van alle andere
  Exploitant:
    Ketonen en alcoholen
    Combinatie van alle andere
  Erkende deskundige + erkend excl. L.6:
    Ketonen en alcoholen
    Combinatie van alle andere
Resultaten Enquête – Eerste vaststellingen L.6

## Slide 17: Resultaten Enquête Compendium Procedures Vluchtige Organische Stoffen
Beschikt uw laboratorium over een meetmethode voor het parameterpakket: aromaten
Resultaten Enquête L.6 Methode
Actieve kool, thermische desorptie en grabsampling

Koolstofdisulfide (–methanol/n-propanol) en gasinjectie

FID /MS/ geen analyse
9
Notes: Alles behalve LNE

## Slide 18: Resultaten Enquête Compendium Procedures Vluchtige Organische Stoffen
Beschikt uw laboratorium over een meetmethode voor het parameterpakket: paraffinische koolwaterstoffen
Resultaten Enquête L.6 Methode
Zoals bij de aromaten
4
Notes: Alles behalve LNE

## Slide 19: Resultaten Enquête Compendium Procedures Vluchtige Organische Stoffen
Beschikt uw laboratorium over een meetmethode voor het parameterpakket: alifatische halogeenkoolwaterstoffen
Resultaten Enquête L.6 Methode
9
Zoals bij de aromaten
4
Notes: Alles behalve LNE

## Slide 20: Resultaten Enquête Compendium Procedures Vluchtige Organische Stoffen
Beschikt uw laboratorium over een meetmethode voor het parameterpakket: esters
Resultaten Enquête L.6 Methode
6
Zoals bij de aromaten
Notes: Alles behalve LNE

## Slide 21: Resultaten Enquête Compendium Procedures Vluchtige Organische Stoffen
Beschikt uw laboratorium over een meetmethode voor het parameterpakket: ketonen
Resultaten Enquête L.6 Methode
Zoals bij de aromaten
+
Carboxen 1000

Dichloormethaan / methanol en koolstofdisulfide / methanol

FID /MS
5
Notes: Alles behalve LNE

## Slide 22: Resultaten Enquête Compendium Procedures Vluchtige Organische Stoffen
Beschikt uw laboratorium over een meetmethode voor het parameterpakket: alcoholen
Resultaten Enquête L.6 Methode
Zoals bij de aromaten en de ketonen
+
Silica gel

water

FID
6
Notes: Alles behalve LNE

## Slide 23: Resultaten Enquête Compendium Procedures Vluchtige Organische Stoffen
Beschikt uw laboratorium over een meetmethode voor het parameterpakket: ethers
Resultaten Enquête L.6 Methode
Zoals bij de aromaten en de ketonen
+
Silica gel

water

FID
6
Notes: Alles behalve LNE

## Slide 24: Resultaten Enquête Compendium Procedures Vluchtige Organische Stoffen
Uitrusting labo
Bemonsteren in ex-zones
Werkgebied (lage range)
Risico verbonden met extractievloeistof: persoonlijk en interferentie
Extra componenten (methanol)
Afdekking volledig L.6 in één analyse
Resultaten Enquête L.6 Methode – Redenen om af te wijken van compendium
Notes: Alles behalve LNE

## Slide 25: Resultaten Enquête Compendium Procedures Vluchtige Organische Stoffen
Aromaten | 
Ook | Alles (screening); chloorbenzenen en chloortoluenen, fluorbenzeen
Wel | screening
niet | geen
Resultaten Enquête L.6 Stoffen
Paraffinische | 
Ook | Cyclische stoffen
Wel | screening
niet | a) Nooit pentaan; b) enkel hexaan
Controle door exploitant niet opgenomen bij de mee gemeten stoffen of gewenste stoffen
Notes: Alles behalve LNE

## Slide 26: Resultaten Enquête Compendium Procedures Vluchtige Organische Stoffen
Alifatische halogeenkoolwaterstoffen | 
Ook | 8 andere gebromeerde en gechloreerde C1-C2, monovinylchloride
Wel | Screening, monovinylchloride, cis 1,2-dichloorethyleen, trans 1,2-dichloorethyleen
niet | 2-chloorpropaan 1,1-dichloorethyleen, 1,2-dibroomethaan, maar 4 relevant
Resultaten Enquête L.6 Stoffen
Esters | 
Ook | ethylacrylaat, methylmetacrylaat
Wel | Screening, Methylacetaat in methode LUC/IV/001 (Ethylbutyraat)
niet | acrylaten
Notes: Alles behalve LNE

## Slide 27: Resultaten Enquête Compendium Procedures Vluchtige Organische Stoffen
Ketonen | 
Ook | 1-methyl-2-pyrrolidinon
Wel | screening
niet | 4-hydroxy-4-methyl-2-pentanon, maar drie relevant
Resultaten Enquête L.6 Stoffen
Alcoholen | 
Ook | Allylalcohol, methanol
Wel | Screening, methanol
niet | 
Notes: 2-butanon, 4-methyl-2-pentanon en aceton

## Slide 28: Resultaten Enquête Compendium Procedures Vluchtige Organische Stoffen
Ethers | 
Ook | 2-methylTHF
Wel | screening
niet | geen
Resultaten Enquête L.6 Stoffen
Notes: Alles behalve LNE

## Slide 29: Resultaten Enquête Compendium Procedures Vluchtige Organische Stoffen
In de enquête werd niet gevraagd naar erkenning voor L.7.x
Er zijn methoden voor alle parameterpakketten
  Erkende labo’s L.6:
    Alle parameterpakketten
  Exploitant:
    Olefinen
    Chloorbenzenen en chloortoluenen
  Erkende deskundige + erkend excl. L.6:
    Alle parameterpakketten
Alle opties voor adsorptie/desorptie / analyse komen voor.
Resultaten Enquête –L.7 Methodes

## Slide 30: Resultaten Enquête Compendium Procedures Vluchtige Organische Stoffen
Percentages ongeveer gelijk indien controle door exploitant wordt weg gefilterd.
Ook gemeten : C2-C4 olefinische, isobutenen
Gewenst: geen
Resultaten Enquête –L.7.1 Olefinische

## Slide 31: Resultaten Enquête Compendium Procedures Vluchtige Organische Stoffen
Percentages ongeveer gelijk indien controle door exploitant wordt weg gefilterd.
Ook gemeten : Samen met LUC/IV/001 (Aromaten), onderstaande
Gewenst: CBY1: a-chloortolueen CBY2: a,a,-dichloortolueen CBY3: a,a,a-trichloortolueen o-en p-Cl-tolueen
Niet relevant: 1,2-dichloorbenzeen en 1,4-dichloorbenzeen
Resultaten Enquête –L.7.3 Chloorbenzenen en chloortoluenen

## Slide 32: Resultaten Enquête Compendium Procedures Vluchtige Organische Stoffen
Er is een groot verschil tussen de categorieën deelnemers
De erkende labo’s L.6 volgen veelal (5/6) compendium;
De anderen volgen het compendium niet;
  Hebben een minimum aan methodes voor L.6 (max twee);
De erkende labo’s en de erkende deskundigen meten quasi alle stoffen;
  Een aantal stoffen aangegeven als niet relevant.
Bij controle door exploitant wordt 85% van de stoffen uit pakketten niet gemeten;
  Quasi geen stoffen aangegeven als niet relevant
Een aantal stoffen zijn extra gewenst (? Pakket of compendium)
  Screening, 3 gechloreerde, Ethylbutyraat, methanol, 5 chloortoluenen
Haalbaar om herschikkingen / samenvoegingen van compendium procedures uit te voeren?
Haalbaar om extra technieken op te nemen?
Conclusie