## Slide 1: BBT studie voor de aardappelen, groenten en fruitverwerkende nijverheid

## Slide 2: inhoud
BBT voor het beperken van grondstoffen
BBT voor het valoriseren van nevenstromen
BBT voor energie besparing: hittebehandelingen
BBT voor energie besparing: koude keten
BBT voor het beperken van geuremissies
BBT voor waterbesparing
BBT voor het verbeteren van de kwaliteit van het geloosde afvalwater
Overlopen van de verschillende BBT voor de AGF

## Slide 3: Beperken van grondstoffen
Beperken van verpakkingen
Door gedreven sortering van afval
Inzetten van sorteermachinches
Automatische vulmachines voor blik en glas
Beperken van grondstoffen
- aardappelen, groenten en fruit als grondstof
- verpakkingsmateriaal als grondstof of bron voor nieuwe materialen
Bedrijfsspecifieke omstandigheden

## Slide 4: Valoriseren van nevenstromen
Resten van aardappelen, groenten of fruit kunnen als grondstoffen dienen voor andere voedingsbedrijven of andere sectoren – cascade van waardenbehoud

## Slide 5: Valoriseren van nevenstromen
Resten van aardappelen, groenten of fruit kunnen als grondstoffen dienen voor andere voedingsbedrijven of andere sectoren – cascade van waardenbehoud

## Slide 6: Valoriseren van nevenstromen
Alle AGF bedrijven
  Hergebruik van grondbrij als bodem
  Gebruik van polymeren van NIET-petrogene oorsprong in de waterzuivering
    Aanbeveling in VLAREM:
      In de waterzuivering, inclusief de slibontwatering, mogen enkel polymeren gebruikt worden van niet-petrogene oorsprong. Bedrijven die ook afvalwater van andere activiteiten dan de verwerking van AGF, zuiveren kunnen hiervan gemotiveerd afwijken.
  AGF resten valoriseren als dierenvoedsel
Resten van aardappelen, groenten of fruit kunnen als grondstoffen dienen voor andere voedingsbedrijven of andere sectoren – cascade van waardenbehoud
Bedrijfsspecifieke omstandigheden

## Slide 7: Valoriseren van nevenstromen
Aardappelverwerkers
  Terugwinnen van zetmeel en terugwinnen van olie bij de productie van gefrituurde aardappelproducten
  Voor grote bedrijven (type diepvriesbedrijven), maar ook voor kleine bedrijven (type verse frieten)
  Aanbeveling in VLAREM:
    Het water afkomstig van de snijmachines voor aardappelen wordt aangesloten op een zetmeelafscheider. De goede werking wordt altijd verzekerd. De zetmeelafscheider wordt zo vaak geledigd en gereinigd als nodig is om de goede werking ervan te waarborgen.
    Het collectiepunt voor reinigingswater van friteuses wordt aangesloten op een olie-water afscheider. De goede werking wordt altijd verzekerd. De olie-water afscheider wordt zo vaak geledigd en gereinigd als nodig is om de goede werking ervan te waarborgen.
Resten van aardappelen, groenten of fruit kunnen als grondstoffen dienen voor andere voedingsbedrijven of andere sectoren – cascade van waardenbehoud

## Slide 8: Valoriseren van nevenstromen
Geen BBT:
  Terugwinnen groentesap uit AGF resten
  Terugwinnen van vitamines uit AGF resten
  Terugwinnen van chloriden uit concentraatstromen
Geen BBT – wel ecologiepremie:
  Terugwinnen van struviet volgens het chemisch proces
Resten van aardappelen, groenten of fruit kunnen als grondstoffen dienen voor andere voedingsbedrijven of andere sectoren – cascade van waardenbehoud

## Slide 9: Struviet winning uit afvalwater van aardappelverwerkende bedrijven
Het afvalwater van aardappelbedrijven kan gedefosfateerd worden door toevoeging van magnesiumchloride of magnesiumoxide waarbij struviet (MgNH4PO4 Magnesium-Ammonium-Phosphate (MAP)) gevormd wordt
Mg2+ + NH4+ + HPO42- + 6 H2O --> MgNH4PO4.6H2O (bij een pH tussen 8,5 en 10)
Het struviet wordt afgescheiden van het afvalwater en kan gevaloriseerd worden als fosfaat – stikstof meststof in de landbouw.
Ingangsconcentratie: min 150 mg/l P
Uitgangsconcentratie: 10 à 20 mg/l P
Voordelen:
  Hergebruik van afvalstoffen
  Minder FeCl3 of AlCl3 nodig in de verdere verwerking van het afvalwater
  Lagere chlorideconcentratie in het afvalwater
Afvalwater van aardappelverwerkende bedrijven bevat continu hoge concentraties orthofosfaten: tot 200 mg/l

## Slide 10: Beperken van het energieverbruik in hittebehandelingen
Alle AGF bedrijven
  Beperken van de microbiële contaminatie tijdens het productieproces
  Optimalisatie van de hittebehandeling
  Juiste keuze van het type en grootte van blancheur
  Hittebehandelingen tijdens het steriliseren of pasteuriseren van blik of glas
Om AGF te bewaren worden ze in veel gevallen thermisch behandeld vooraleer ze verpakt worden voor bewaring. De thermische behandeling heeft als doel de enzymatische activiteit te stoppen en aanwezige micro-organismen te doden.

## Slide 11: Beperken van energieverbruik: koude keten
Alle AGF bedrijven
  Geautomatiseerde koelhuizen
Indien AGF een hittebehandeling ondergaan, dienen ze daarna gekoeld te worden. Afhankelijk van de verpakking worden ze ook gekoeld bewaard (4°C of – 18°C).
4de gamma producten ondergaan geen hittebehandelingen, maar worden wel gekoeld bewaard.
Bedrijfsspecifieke omstandigheden

## Slide 12: Beperken van geuremissies
Aardappelverwerkers
  Verbranden van frituurdampen of Biofiltratie of biowassing
  Gesloten koeltunnel met indirecte koeling
Alle bedrijven
  Afvoeren van emissies via hoge schouw
Aardappelverwerkers
  Condenseren van de stoompluim van stoomschillers
Bij de verwerking van AGF kunnen geuremissies vrijkomen
Bedrijfsspecifieke omstandigheden
Bedrijfsspecifieke omstandigheden

## Slide 13: Beperken van het waterverbruik
 | Referentievolume m³/ton eindproduct
Diepvries groenten | 3
Diepvries aardappelen | 3
Conserven | 7
Aardappelschil-bedrijven | 5
Voorbeeld van een verdeling van het watergebruik over de processen binnen de AGF-industrie
Chart: 
| koeling | blancheren | waterbereiding | warmwater- en stoomproductie | voorwassen | transport producten | overige processen | reiniging
 | 27 | 21 | 4 | 13 | 8 | 11 | 8 | 8

## Slide 14: Beperken van het waterverbruik
Alle bedrijven
  Minimaliseren van het gebruik van (on)diep grondwater en maximaliseren van het hemelwatergebruik
  Rechtstreeks hergebruik van water
  Plaatsen van start/stop systemen op de watertoevoer
  Vaste materialen droog transporteren
  Hergebruik van water na behandeling (OO, zandfiltratie, ..)
Bedrijfsspecifieke omstandigheden
Bedrijfsspecifieke omstandigheden

## Slide 15: Verbeteren van de kwaliteit van het geloosde afvalwater
Het afvalwater van AGF bedrijven wordt gekenmerkt door:
hoge concentratie aan organisch materiaal (BZV, CZV, tot N, tot P)
hoge concentratie zwevende stoffen
verhoogde chloride concentraties

## Slide 16: Verbeteren van de kwaliteit van het geloosde afvalwater
Alle bedrijven
  Gebruik van milieuvriendelijke reinigingsmiddelen
  Juiste afweging maken om stromen richting anaerobe zuivering of vergister te sturen
  Beperken van de belasting van de anaerobe waterzuivering of vergister met moeilijk afbreekbaar materiaal
    Aanbeveling in VLAREM
      Het afvalwater dat richting eigen waterzuivering of riool gaat mag geen deeltjes groter dan 1,5 mm bevatten.
      Pulp of puree van stoomschillers dient apart afgevoerd en gevaloriseerd te worden; deze mag niet in het afvalwater terecht komen.
Het afvalwater van AGF bedrijven wordt gekenmerkt door:
hoge concentratie aan organisch materiaal (BZV, CZV, tot N, tot P)
Hoge concentratie zwevende stoffen

## Slide 17: Verbeteren van de kwaliteit van het geloosde afvalwater
Verwerkers van schorseneren
  Stoomschillen ipv loogschillen: GEEN BBT
Het afvalwater van AGF bedrijven wordt gekenmerkt door:
hoge concentratie aan organisch materiaal (BZV, CZV, tot N, tot P)
hoge concentratie zwevende stoffen

## Slide 18: Verbeteren van de kwaliteit van het geloosde afvalwater
Het afvalwater van AGF bedrijven wordt gekenmerkt door:
hoge concentratie aan organisch materiaal (BZV, CZV, tot N, tot P)
hoge concentratie zwevende stoffen
verhoogde chloride concentraties

## Slide 19: Verbeteren van de kwaliteit van het geloosde afvalwater
Alle bedrijven
  Beperking van de chloride- en fosfaat lozing door precieze dosering van het vlokmiddel – end-of-pipe
  Potentieel
  Zeker te overwegen bij lozing op kwetsbare waterlopen
Geen BBT
  Afvoer pekelstroom
  Indikken chloride stroom
Het afvalwater van AGF bedrijven wordt gekenmerkt door:
hoge concentratie aan organisch materiaal (BZV, CZV, tot N, tot P)
hoge concentratie zwevende stoffen
verhoogde chloride concentraties
Bedrijfsspecifieke omstandigheden

## Slide 20: Verbeteren van de kwaliteit van het geloosde afvalwater
Aardappelverwerkende bedrijven
  Preventief beperken van de fosfaatlozingen door zorgvuldig om te springen met de fosfaatdip
  Aardappelen worden gedipt in een tank met dinatriumdifosfaat om grijskleuring te voorkomen. Dit fosfaat komt later in het afvalwater terecht.
  Maatregelen:
    het waterverlies in de diptank beperkten;
    de interne normconcentratie voor dinatriumdifosfaat optimaliseren (en overdosering vermijden);
    om het oplossen van dinatriumdifosfaat in water efficiënt te laten verlopen dient de temperatuur van het dinatriumdifosfaat geoptimaliseerd te worden;
    het water met het dinatriumdifosfaat wordt, voor het geloosd wordt, hergebruikt.
  Technieken
    Sturing van de dosering van de dinatriumdifosfaat
    Sproeien van de dinatriumdifosfaat i.p.v. dippen
Het afvalwater van AGF bedrijven wordt gekenmerkt door:
hoge concentratie aan organisch materiaal (BZV, CZV, tot N, tot P)
Hoge concentratie zwevende stoffen

## Slide 21: BBT-GEN
  Verwerkers aardappelen
    Diepvries
    (Producenten van chips)
    Groothandels en verwerkers van verse aardappelproducten
  Verwerkers groenten
    Diepvries
    (Conserven)
    4de gamma
    Groothandel
Sub sectoren binnen de AGF

## Slide 22: BBT-GEN
Zwevende stof gehaltes van 60 mg/l haalbaar met de BBT.
  Indien het ZS gehalte van een staal groter is, werden de daaraan gekoppelde waarden voor nutriënten buiten beschouwing gelaten;
BZV concentraties van 25 mg O2/l haalbaar voor lozers op oppervlaktewater die over een biologische zuivering dienen te beschikken;
De huidige norm voor ammonium van 5 mg/l (voor aardappelverwerkers) is haalbaar. De EPAS studie (Desmet et al., 2005) bevestigt dat deze waarden haalbaar zijn voor de groenteverwerkende sector.
Uitgangspunten voor het bepalen van de BBT-GEN

## Slide 23: BBT-GEN
aardappelverwerkers
 |  | sectorale lozings-voorwaarden: opp.w./riool | BREF: BAT-AEL* | algemene voorwaarden of ICGS | BBT-GEN voor oppervlaktewater lozers | 
 |  |  |  |  | diepvriesbedrijven en producenten van chips | groothandelaars en verwerkers van verse aardappelproducten
BZV | mg/l | 25 | < 25 | 6 | < 25 | < 25
CZV | mg/l | 200 | < 125 | 30 | < 100 | < 125
N tot | mg/l |  | < 10 | 2,4 tot 4 | < 20 | < 15
P tot | mg/l |  | < 0,4- 4 | 0,14 | < 10 (maximum) < 2,5 (jaar gemiddelde concentratie) | < 10 < 2,5 (jaar gemiddelde concentratie)
ZS | mg/l |  | < 60 | 60 | < 60 | < 60

## Slide 24: BBT-GEN
uniforme meetmethode
Het jaargemiddelde is het voortschrijdend rekenkundig gemiddelde van de beschikbare analyseresultaten van de voorafgaande twaalf maanden. De analyseresultaten zijn deze resultaten van de afvalwaterheffing en de 24 stalen van het verplichte zelfcontroleprogramma.
Het zelfcontroleprogramma bestaat uit debietsproportionele staalname en analyse van het effluent overeenkomstig Artikel 4.2.5.2 van VLAREM II. De staalnames en analyse kunnen gebeuren door de exploitant of door een erkend labo. Indien de monstername door de exploitant gebeuren, dan dienen de eerste monsters van de even maanden (februari, april, juni,..) genomen en geanalyseerd te worden door een erkend labo.
Vanuit BBT-oogpunt halen wij dit haalbaar voor de diepvries-, conserven- en chipsbedrijven.
Jaargemiddelde concentratie

## Slide 25
Chart: ZS, BZV (mg/l)
CZV, BZV en ZS concentraties van diepvriesbedrijven (aardappelen) volgens de BBT-GEN methode

## Slide 26
Chart: ZS en BZV (mg/l)
CZV, BZV en ZS concentraties van groothandelaars in aardappelen en verwerkers van verse aardappelproducten verwerkt volgens de BBT-GEN methode

## Slide 27
Chart: Ntot, Ptot (mg/l)
CZV, Ntot en Ptot concentraties van diepvriesbedrijven (aardappelen) volgens de BBT-GEN methode

## Slide 28
Chart: ZS en BZV (mg/l)
| AARDAPPELCENTRALE | AARDAPPELCENTRALE | AARDAPPELCENTRALE | AARDAPPELCENTRALE | AARDAPPELCENTRALE | AARDAPPELCENTRALE | DEVOGHEL JOSEPH | DEVOGHEL JOSEPH | DEVOGHEL JOSEPH | DUMORTIER D & ZONEN | DUMORTIER D & ZONEN | MARGO GEERT | PRIMEUR | PRIMEUR | PRIMEUR | PRIMEUR | PRIMEUR | PRIMEUR | VAN REMOORTEL AARDAPPELVERWERKING | VAN REMOORTEL AARDAPPELVERWERKING | VAN REMOORTEL AARDAPPELVERWERKING | VAN REMOORTEL AARDAPPELVERWERKING | VAN REMOORTEL AARDAPPELVERWERKING | VANDERHAEGEN-EECKHOUT | VANDERHAEGEN-EECKHOUT | VANDERHAEGEN-EECKHOUT | VANDERHAEGEN-EECKHOUT | VANDERHAEGEN-EECKHOUT | VANDERHAEGEN-EECKHOUT | VANDERHAEGEN-EECKHOUT | VANDERHAEGEN-EECKHOUT | VANDERHAEGEN-EECKHOUT | VANDERHAEGEN-EECKHOUT | WILLA | WILLA | WILLA | WILLA | WILLA | WILLA | WILLA | WILLA | WILLA | WILLA | WILLA | WILLA | WILLA
Ntot | 14.8 | 23 | 9.9 | 19 | 14.5 | 9.92 | 15 | 3.97 | 5.46 | 5.04 | 4.27 | 5.27 | 5.49 | 5.03 | 8.96 | 4.83 | 5.45 | 6.03 | 30 | 26 | 25 | 2.5 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 6.12 | 6.83 | 7.34
Ptot | 0.86 | 0.93 | 0.29 | 1.1 | 31.6 | 23.3 | 4.69 | 6.11 | 7.18 | 6.67 | 6.24 | 7.14 | 7.47 | 6.64 | 5.1 | 3.87 | 4.18 | 6.78 | 1.1 | 0.87 | 0.81 | 2 | 6.4 | 6.8 | 0.65 | 0.65 | 0.91 | 0.6 | 0.5
CZV | 114 | 80 | 31 | 73 | 176 | 97 | 76 | 68 | 35 | 31 | 48 | 14 | 15 | 45 | 45 | 51 | 57 | 49 | 48 | 45 | 50 | 31.8 | 87.5 | 54.4 | 29 | 55 | 54 | 61 | 54
CZV, Ntot en Ptot concentraties van groothandelaars in aardappelen en verwerkers van verse aardappelproducten verwerkt volgens BBT-GEN methode. Het gaat hierbij om directe lozers.

## Slide 29: BBT-GEN
groenteverwerkers
 |  | sectorale lozings-voorwaarden: opp.w./riool | BREF: BAT-AEL* | algemene voorwaarden of ICGS | BBT-GEN voor oppervlaktewater lozers | 
 |  |  |  |  | Diepvriesbedrijven en conserven | 4de gamma
BZV | mg/l | 25 | < 25 | 6 | < 25 | < 25
CZV | mg/l | 200 | < 125 | 30 | < 125 (maximum) < 70 (jaargemiddelde) | < 125
N tot | mg/l |  | < 10 | 2,4 tot 4 | < 15 (maximum) < 10 (jaargemiddelde) | < 30
P tot | mg/l |  | < 0,4- 4 | 0,14 | < 10 (maximum) < 3 (jaar gemiddelde concentratie) | < 10 (maximum) < 3 (jaar gemiddelde concentratie)
ZS | mg/l |  | < 60 | 60 | < 60 | < 60

## Slide 30: BBT-GEN
Totaal N in specifieke omstandigheden | BBT-GEN
Verwerking van bladgroenten (opstartperiode) – 1 april tot 31 mei | < 30 mg/l
Verwerken van erwten (opstartperiode) – kan niet in combinatie met afwijking voor bladgroenten – 1 juni tot 15 juli | < 30 mg/l
Specifieke omstandigheden voor de verwerking van groenten
CZV in specifieke omstandigheden | BBT-GEN
Verwerking van schorseneren volgens de loogschilmethode - 1 januari tot 30 april | 300 mg/l

## Slide 31: BBT-GEN
Het gebruik van omgekeerde osmose voor waterbesparing leidt tot hogere chloride concentraties. Door de koppeling van de Ptot en chloriden, dienen de twee steeds samen bekeken te worden.
Er worden geen andere afwijkingen voorzien bij het gebruik van OO.
Specifieke omstandigheden voor alle AGF bedrijven
maximale P-concentratie | zonder OO | met OO
10 mg/l | 1 000 mg/l | 2 000 mg/l
5 mg/l | 2 000 mg/l | 5 000 mg/l

## Slide 32: Aandachtspunten voor bijzondere vergunningsvoorwaarden
Chloridenormen in functie van specifieke omstandigheden
  Zie hoger
Effect van waterbesparende maatregelen op de lozingsnormen
  Zie hoger
Aandacht hebben voor de cascade van waarde behoud voor resten en nevenstromen uit de AGF-sector.

## Slide 33: Aandachtspunten voor bijzondere vergunningsvoorwaarden
Aandachtspunten met betrekking tot de waterkwaliteit (gevoelige waterlopen, bijkomende lozingsparameters).
  Bijkomende eisen bij het lozen op gevoelige waterlopen;
  Aandacht voor lozingen van As, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Zn, nitriet, ammoniumstikstof, AOX en sommige pesticiden (monochlooranilines). Bij sommige bedrijven werden, voor deze parameters, verhogingen t.o.v. het indelingscriterium voor gevaarlijke stoffen vastgesteld.

## Slide 34
Informatie
  Liesbet Van den Abeele
  Liesbet.vandenabeele@vito.be
  BBT-kenniscentrum
  www.emis.vito.be